Plane und berechne folgenden Dreiecksnavigationsflug:

- Startort:
Karlsruhe Forchheim 	48º58'50"N 08º19'50" E	ELEV   380 ft

- 1. Wendepunkt 
(nach Koordinaten
ermitteln)	48º23'10"N 09º04'36" E	ELEV 2640 ft

- 2. Wendepunkt
Verkehrslandeplatz	
Schwenningen	48º03'47"N 08º01'05" E	ELEV 2169 ft

- Zielort:
Karlsruhe Forchheim 	48º58'50"N 08º19'50" E	ELEV   380 ft

Flugzeug:	Ka 6 CR D-0024/Funk, alle Frequenzen

Vrm (= mittlere Reisegeschwindigkeit) Ist aus beiliegender Geschwindigkeitspolaren zu   	
	entnehmen (Werte aufrunden).

Ortsmißweisung: 2º W	(Achtung! nicht die der Karte zu entnehmende OM verwenden).

Deviationstabelle:

| 030 | 060 | 090 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +05 | +04 | +03 | 000 | 000 | -04 | -05 | -03 | -02 | 000 | +02 | +03 |

Wetter:	3t  160° / 15km/h

5t  180° / 25km/h

Wolken 4 cu 060

Das zu erwartende mittlere Steigen beträgt 2,5 m/sec.

Für die Kursberechnung ist eine mittlere Flughöhe von 4 000 ft MSL zugrunde zu legen (Wind mitteln)

Berechnung der 1. Strecke (siehe ICAO-Karte)

# Bei wieviel Meter über NN beginnt über dem Startplatz der kontrollierte Luftraum?

# Ermittle rwK, Luvwinkel (l), KSK, Vg

# Welches ist die Flugzeit für den ersten Schenkel

# Welches Sicherheitsmindesthöhe in Metern über NN ist einzuhalten, ausgehend vom höchsten Hindernis im Bereich 5km links und rechts vom Kurs

# Welche Auffanglinien bieten sich zur Standortbestimmung an?

# Welche Luftraumbeschränkungen sind zu beachten?

Berechnung der 2. Strecke (siehe ICAO-Karte)

# Welches ist die maximale Abflughöhe über NN bei Farrenberg in ft?

# Ermittle mwK, Luvwinkel (l), rwSK, dev, KSK

# Welches ist die Flugzeit für den zweiten Schenkel?

# 14,5 NM nach Farrenberg liegt ein Hindernis. Welchen senkrechten Abstand in ft hat man bei einer Anzeige von 1500 m eines auf QNH eingestellten Höhenmessers.

# Welche Informationen enthält die Karte über dieses Hindernis?

# 5 NM vor Schwenningen beginne man den Abflug in maximal zulässiger Höhe. In welcher Höhe über NN in Metern wird bei einer Gleitzahl 21 Schwenningen erreicht? (der Wind bleibe unberücksichtigt)

# Welche Information liefert die Karte über den Flugplatz Rottweil-Zepfenhahn?

Berechnung der 3. Strecke (siehe ICAO-Karte)

# Ermittle rwK, KSK, Vg

# Berechne die Flugzeit für diesen Schenkel

# Wieviel km vor KA-Forchheim kann frühestens mit dem Endanflug begonnen werden, um den Platz in 200 m über Grund zu erreichen. Entnehme das beste Gleiten und Ve der Polaren. Wind und eventuelle Hndernisse brauchen nicht berücksichtigt werden.

# Welche Flugzeit benötigen Sie für diesen Endanflug?

Loesung

| OM | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dev | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 |
|  | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | -4 | -5 | -3 | -2 | 0 | 2 | 3 |
| Wind (dir/kmh) | 170 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ve | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gleitverhältnis | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rwk | 140 |  | 226 |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dist | 86 |  | 54 |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  | 243.5 |
| WW | 30 |  | -56 |  | -180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l | 8 |  | -13 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rwsk | 148 |  | 213 |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| var | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mwsk | 150 |  | 215 |  | 352 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dev | 0 |  | 5 |  | -3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSK | 150 |  | 220 |  | 349 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mwk | 142 |  | 228 |  | 352 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vg | 57 |  | 62 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  | 70.18 |
| Flugzeit | 91 |  | 52 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 208.2 |
| aufg 1 | 380ft + 2500ft = | 2880 | ft |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aufg 2 | 140 | 8 | 150 | 57 | rwk,l,KSK,vg |  |  |  |  |  |  |  |
| aufg 3 | 91 | min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aufg 4 | 2803+500 = 3303ft = | 1007 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aufg 5 | Enztal,Nagoldtal,AB,Neckar,bahn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aufg 6 | Luftraum D 5500 ft, Luftram C 3500 ft |  |  |  |  |  |  |  |
| aufg 7 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aufg 8 | 228 | -13 | 213 | -5 | 220 | mwK,l,rwSK,dev,KSK |  |  |  |  |
| aufg 9 | 52 | min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aufg 10 | 1240 | ft (Hindernis:3760ft, Hoehe 1500m entspricht) | 5000 | ft | 1158 | (genau) |  |
| aufg 11 | <300 m, befeuert, Hoehe 3760ft NN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aufg 12 | 1308 | m (Gelaende 3300ft, max.Hoehe 3300+2500=5830ft=1749m, Hoehenverlust:9260/21) |
| aufg 13 | EDSZ:VDF,120,07MHz,befestigt,803m mindestlandebahnlaenge,bahn ost-west |  |  |
| aufg 14 | 350 | 349 | 95 | rwK,KSK,Vg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aufg 15 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aufg 16 | 42.93 | km (Gelaende 3019ft, Abflughoehe 1656m,Gleitzahl 32, Abfliegbar 1342m) |  |
| aufg 17 | 31.42 | min (bei 82km/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |